Załącznik nr 2

FORMULARZ – PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO POJAZDU

Składając ofertę na zadanie pn. Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów komunalnych stałych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku oświadczamy, że oferowany pojazd

Marki: …………………………………………..……………………………………………………………………………………..

Typu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji: …………………………………………….

charakteryzuje się następującym wyposażeniem:

| WYMAGANIA | Wpisać TAK/NIE bądź w inny sposób zaznaczyć, czy wymagany parametr jest spełniony. Jeśli parametr oferowanego urządzenia jest wyższy niż wymagania SIWZ należy podać ten parametr |
| --- | --- |
| Podwozie |  |
| Rozstaw osi 4.15 m / zwis tylny 1.83 m. |  |
| Wysokość podłużnicy 260 mm, grubość 6,0 mm. Wzmocnienie wewnętrzne z przodu. |  |
| Tłumik liniowy z poziomą rurą wydechową. |  |
| Rura wydechowa do góry, po lewej stronie. |  |
| Zbiornik paliwa z tworzywa sztucznego min. 200 litrów. |  |
| Błotniki z chlapaczami, zgodne z dyrektywą 91/226/EEC. |  |
| Zabezpieczenie przed wjechaniem pod samochód ciężarowy (FUP) zgodne z dyrektywą UE 2000/40/EEC. |  |
| Zbiornik płynu AdBlue o pojemności min. 26 litrów. (podać dokładną pojemność) |  |
| Uchwyt koła zap. z boku. |  |
| Kolor szary podwozia (standardowy). |  |
| Sprzęgło i wyposażenie do podłączenia przyczepy |  |
| Poprzecznica zamykająca. |  |
| Układ napędowy |  |
| Silnik wysokoprężny o mocy min. 245 KM (podać dokładną moc silnika) |  |
| Emisja spalin Euro 5. |  |
| Ręczna skrzynia biegów, 6 biegów. |  |
| Skrzynia biegów z nadbiegiem. |  |
| Napędzana oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego. |  |
| Koła i opony |  |
| Pierwsza oś przednia: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. |  |
| Pierwsza oś tylna: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. |  |
| Zapasowe: rozmiar opon 315/80R22.5, rozmiar koła 22,5 x 9,00. |  |
| Srebrnoszare obręcze kół. |  |
| Pierścienie ochronne kół z otwartą częścią środkową, kolor srebrno-szary. |  |
| Zawieszenie i osie |  |
| Oś przednia paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator. Maks. obciążenie 7,5 tony. |  |
| Tylna oś napędzana z jedną redukcją i regulowanym 4-miechowym zawieszeniem pneumatycznym sterowanym elektronicznie. Maks. obciążenie 11,5 ton. |  |
| Masa całkowita pojazdu i masa całkowita zestawu |  |
| Maksymalna techniczna masa całkowita pojazdu 18 000 kg. |  |
| Maksymalna techniczna masa całkowita zestawu 21 500 kg. |  |
| Komunikacja i zarządzanie inf. dotyczącymi jazdy |  |
| Złącze, 2-stykowe, do Systemu zarządzania flotą (FMS). |  |
| Tachograf cyfrowy, VDO. |  |
| Podziałka prędkościomierza km/h. |  |
| Ustawienie ogranicznika prędkości 85/30 km/h. |  |
| Radioodtwarzacz CD, układ 2 głośników. |  |
| Antena zespolona - AM/FM i GSM. Zakresy GSM 900 MHz, 1800 MHz i GPRS. |  |
| Tempomat. |  |
| Układ hamulcowy |  |
| Hamulce tarczowe na osi przedniej. |  |
| Hamulec wydechowy |  |
| Wentylowane hamulce tarczowe na osi przedniej i tylnej. |  |
| Dwuobwodowy układ sprężonego powietrza. Elektroniczny ogranicznik hamowania (EBL). Sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem. |  |
| Bezpieczeństwo i ochrona |  |
| Akustyczny, ostrzegawczy sygnał cofania z wyłącznikiem bezpieczeństwa. |  |
| Podstawowy immobilizer silnika z blokadą wtrysku paliwa i przerwaniem obwodu rozrusznika. |  |
| Kabina z zewnątrz |  |
| Kabina ze wzmocnionym zawieszeniem mechanicznym. Stalowy zderzak, barwiona szyba oraz elektrycznie sterowane szyby boczne. Lusterka główne i szerokokątne ogrzewane elektrycznie. |  |
| Kabina w kolorze białym. |  |
| Szyba barwiona - zieleń, podgrzewana. |  |
| Centralny zamek drzwiowy. Przełącznik blokady drzwi na desce rozdzielczej dla pasażera. Obejmuje 2 piloty i 2 kluczyki z układem transpondera. |  |
| Przezroczysta, zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna nad przednią szybą, przydymiona. |  |
| Lusterko główne i lusterko szerokokątne po stronie kierowcy i zmiennika. Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika. |  |
| Lusterko przednie spełnia wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu. |  |
| Elektryczna regulacja lusterek głównych. |  |
| Dwureflektorowe halogenowe światła przednie z odpornymi na uderzenia kloszami. |  |
| Reflektory przednie dla ruchu prawostronnego. |  |
| Dwa światła ostrzegawcze na dachu kabiny. |  |
| Wnętrze kabiny |  |
| Kierownica czarna. |  |
| Lewostronny układ kierowniczy. |  |
| Regulacja nachylenia i wysokości kolumny kierownicy z zamkiem sterowanym pneumatycznie. |  |
| Luksusowy fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, regulacją amortyzacji i pneumatycznym podparciem lędźwiowym. Ogrzewanie siedziska. Zintegrowany zagłówek. Trzypunktowy pas bezpieczeństwa. |  |
| Podwójny fotel zmiennika. Środkowy fotel z biodrowym pasem bezpieczeństwa. Zewnętrzny fotel z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. |  |
| Schowek pod siedziskiem zewnętrznego fotela. |  |
| Wywietrznik dachowy, ręczne sterowanie. |  |
| Ręcznie sterowana klimatyzacja z recyrkulacją powietrza. |  |
| Przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W. |  |
| Elektrycznie otwierane szyby. |  |
| Warunki zastosowania |  |
| Zmienne warunki klimatyczne, z temperaturami spadającymi poniżej -12 stopni Celsjusza. |  |
| Separator wilgoci z wkładem filtra 30 mikrometrów i podgrzewaną miską filtra. Panel stanu z ostrzeżeniem o opróżnieniu na desce rozdzielczej. |  |
| Wlot powietrza na dachu kabiny. |  |
| Kamera z tyłu pojazdu połączona z monitorem umieszczonym w kabinie pojazdu |  |
| Zabudowa (zbiornik) |  |
| Zabudowa skrzyniowa w kształcie owalnym nieżebrowanym. wykonana z jednolitych blach. |  |
| Zabudowa montowana na ramie połączona elastycznie z podwoziem. |  |
| Pojemność skrzyni ładunkowej min. 16 m³. (podać dokładną pojemność) |  |
| Pojemność kosza zasypowego min. 1.9 m³. (podać dokładną pojemność) |  |
| Grubość podłogi min. 6mm. (podać dokładną grubość podłogi) |  |
| Podłoga skrzyni ładunkowej o owalnych kształtach. |  |
| Instalacja w dnie skrzyni ładunkowej na bioodcieki. |  |
| Zawór odprowadzające ciecz z odwłoka i zabudowy. |  |
| Kolor zabudowy – pomarańczowy (standard). |  |
| Zasyp - odwłok |  |
| Mechanizm zgniatania odpadów liniowo-płytowych. |  |
| Stopień zagęszczenia odpadów min. 1:5. (podać faktyczny stopień zagęszczenia w oferowanym przedmiocie zamówienia) |  |
| Możliwość sterowania płytą wypychającą ze stanowiska na zewnątrz pojazdu lub kabiny kierowcy. |  |
| Możliwość wysunięcia płyty zgniatającej poza skrzynię ładunkową celem dokładnego oczyszczenia skrzyni. |  |
| Uszczelka zamontowana dookoła płyty wypychającej. |  |
| Przycisk kontroli zgniotu po obu stronach odwłoka (start, stop, bezpieczeństwo). |  |
| Przyciski systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka. |  |
| Możliwość uwalniana zakleszczonych przedmiotów. |  |
| Otwieranie odwłoka za pomocą słowników umieszczonych na zewnątrz pojazd. |  |
| Siłowniki prasy zgniatającej. |  |
| Podnośnik pojemników |  |
| Obsługiwanie pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l, bez konieczności podnoszenia w/w pojemników |  |
| System wagowy |  |
| System wagowy musi zawierać jako komponent zestaw czujników tensometrycznych o hermetycznej obudowie przystosowanych do montażu w urządzeniu zasypowym pojazdu: |  |
| Liczba: szt 2. |  |
| Nośnościami ( kg ): 2 000. |  |
| Szerokim zakresem temperaturowym pracy. |  |
| Skompensowany: (-10°C ÷ +40°C). |  |
| Nieskompensowany: (-40°C ÷ +80°C). |  |
| Ochroną przepięciową. |  |
| Nośność/obciążenie min. 1000 kg każdy. |  |
| Klasa dokładności min. C3. |  |
| Stopień ochrony czujnika przed wpływem czynników zewn. (klasa szczelności IP Rating) min. IP67. |  |
| Stopień ochrony układu przeniesienia obciążenia na czujniki (IP Rating) min. IP67. |  |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem – min. 300% (obciążenie niszczące). |  |
| Graniczne przeciążenie pomiarowe – 200% (obciążenie nieniszczące). |  |
| System wagowy musi posiadać terminal (modułowy terminal wagowy) o następujących parametrach: |  |
| Montaż w kabinie pojazdu. |  |
| Dokładność - działka legalizacyjna (odczytowa) – 2 kg dla całego zakresu ważenia bez konieczności dokonywania zmian zakresu. |  |
| Klasa dokładności wagi wg MID - Y(b) dla wag automatycznych. |  |
| Certyfikat OIML (lub tożsamy). |  |
| Stopień ochrony IP Rating – min. IP55. |  |
| Zasilanie 12-30V DC. |  |
| Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -10 ÷ +50 °C. |  |
| Klawiatura funkcyjna zewnętrzna (nie dopuszcza się wariantu ekranów dotykowych). |  |
| Złącza 1 x RS232 lub 1 x RS485 (konfiguracja minimalna). |  |
| Możliwość podłączenia inklinometru (pochyłomierza). |  |
| Wejście sygnału położenia pojemników. |  |
| Realizacja pomiaru w sposób automatyczny/dynamiczny. |  |
| System wagowy musi posiadać jako komponent certyfikowaną drukarkę paragonową o parametrach: |  |
| Montaż w kabinie kierowcy. |  |
| Szerokość papieru – min. 112 mm max. 115 mm. |  |
| Szerokość wydruku – min. 100 mm. |  |
| Napięcie zasilające 9 V DC. Zamawiający dopuszcza również drukarki o innym zasilaniu niż 9V (należy podać jakie zasilanie posiada oferowana drukarka) |  |
| Złącze RS 232, opcjonalnie USB. |  |
| Możliwość zastosowania rolek papieru o długości papieru w rolce 40 m (lub dłuższej). |  |
| Zegar czasu rzeczywistego + kalendarz z możliwością zastosowania w wydrukach. Wydruk musi zawierać informacje o dacie i czasie wykonania warzenia. Sposób spełnienia tego warunku Zamawiający zostawia w gestii Oferentów. |  |
| Wyświetlacz LCD. Zamawiający dopuszcza również drukarki bez wyświetlacza LCD (należy podać czy oferowana drukarka będzie posiadała taki wyświetlacz czy nie) |  |
| Gwarantowany przedział temperatury pracy z zachowaniem prawidłowości działania: -10 ÷ +50 °C. |  |
| Rejestrator video oraz kamery |  |
| Mobilny video rejestrator samochodowy z możliwością podłączenia od jednej do czterech kamer z opcją pracy w trybie nocnym. |  |
| Zapis danych odbywa się na dysku twardym, który umożliwia przechowywanie danych z jednej kamery przez trzy miesiące. |  |
| Nagrywanie odbywa się tylko podczas pracy pojazdu (praca kamer odbywa się tylko przy włączonej stacyjce). |  |
| Obsługa systemu GPS – możliwość jednoczesnej wizualizacji pojazdu na mapie oraz widoku z kamer wraz z określeniem prędkości pojazdu. |  |
| Możliwość przenoszenia danych za pomocą zewnętrznego nośnika danych np. pendrive. |  |
| Możliwość automatycznej transmisji danych przez Wi-Fi. |  |
| Bardzo niski pobór prądu (rozruch: do 2.5 A w czasie max. 5 sekund, następnie max. 1.8 A, do 30 W przy podłączonych 3 kamerach z dyskiem). |  |
| Praca w temperaturze od -20C do +50C |  |
| Dwie kamery kopułkowe wandaloodporna na tył zabudowy o klasie szczelności IP67, temperatura pracy -30C do +50C. Rejestracja kolorowego obrazu za pojazdem w odległości od 0 do 30 metrów i o szerokości obrazu 160-180 stopni. |  |
| Kamera kopułkowa wandaloodporna o klasie szczelności IP55, temperatura pracy -30C do +50C. Rejestracja kolorowego obrazu za pojazdem w odległości od 0 do 30 metrów i o szerokości obrazu 100-130 stopni. |  |
| Rejestracja na nagraniu daty i godziny odbioru odpadów. |  |
| Możliwość wstawienia stałego napisu (np. nazwa firmy). |  |
| Możliwość wprowadzenia znaku wodnego potwierdzającego autentyczność nagrania. |  |
| System monitorowania – opis urządzenia rejestrującego |  |
| Urządzenie rejestrujące – wyposażone jest w rozbudowane możliwości lokalizacji oraz rejestracji parametrów pracy pojazdu. Dane z pojazdów transmitowane są przy pomocy transmisji GPRS i/lub SMS. |  |
| Wiązka przewodów: a) złącze główne (zasilanie, wejścia, wyjścia), b) dodatkowe złącza dla czujników (wejścia cyfrowe, wejścia analogowe). |  |
| Antena GPS. |  |
| Antena GSM. |  |
| Możliwość rozbudowy - współpracy z dodatkowymi czujnikami pomiarowymi i urządzeniami: |  |
| czytnik pastylek kodowych - identyfikacyjnych, |  |
| moduł pomiaru paliwa w oparciu o odczyt z systemu CAN pojazdu, |  |
| elektroniczna sonda pomiaru paliwa, |  |
| moduł CAN do odczytu innych parametrów pojazdu, |  |
| zasilanie buforowe - akumulator żelowy od 2 Ah do 7 Ah 12V, |  |
| blokada uruchomienia silnika z możliwością zdalnego rozłączenia, |  |
| Homologacja Ministra Transportu. |  |
| System monitorowania – dane techniczne urządzenia |  |
| Napięcie zasilania centrali systemu: zakres napięciowy współpracujący z wszystkimi zakresami napięciowymi instalacji pojazdów samochodowych oraz sprzętu specjalistycznego (max. napięcie do 29 V). |  |
| Pobór prądu centralki podczas postoju pojazdu do 15mA. Zamawiający dopuszcza również inne rozwiązania tj. Minimalny pobór prądu w trakcie postoju pojazdu oraz stosowanie rozwiązań uniemożliwiających wyładowanie akumulatora przez GPS (należy podać krótki opis oferowanego rozwiązania) |  |
| Zakres temperatur pracy modułu od -30°C do +70°C. |  |
| Odbiornik GPS - 20 kanałowy (dokładność pomiaru do 5m). |  |
| Modem GSM. |  |
| Ilość wejść/wyjść cyfrowych: 10, Ilość wejść analogowych: 2, Ilość wejść licznikowych 2. |  |
| Wyjście do współpracy z urządzeniami audio do dwukierunkowej komunikacji głosowej. |  |
| Wewnętrzna pamięć danych o pojemności kilkunastu tysięcy rekordów (zdarzeń). |  |
| Standardowa rejestracja i odświeżanie pozycji pojazdu na mapie cyfrowej, co 15-30 s na terenie Polski. |  |
| System monitorujący – pozostałe parametry i funkcjonalność |  |
| Lokalizacja GPS. |  |
| Lokalizacja GSM, w którym znajduje się urządzenie. |  |
| Transmisja GPRS w Polsce. |  |
| Transmisja SMS. |  |
| Alarmowanie Użytkowników o wybranych zdarzeniach przy użyciu komunikatu SMS. |  |
| Pomiar paliwa przy pomocy sondy pomiaru paliwa z dokładnością 2% |  |
| Pomiar paliwa w oparciu o odczyt paliwa przy pomocy magistrali CAN. |  |
| Pomiar prędkości obrotowej silnika przy użyciu czytnika CAN. |  |
| Pomiar przebytej odległości (wewnętrznie przez sygnał GPS), lub przez czytnik CAN. |  |
| Pomiar prędkości przy pomocy GPS, bądź czytnika CAN. |  |
| Identyfikacja kierowcy przy pomocy pastylki DALLAS. |  |
| Pomiar paliwa przy pomocy sondy pomiaru paliwa. |  |
| Współpraca urządzenia rejestrującego z programem wizualizacyjnym oraz oprogramowaniem Systemu poprzez serwer dostawcy i mapy cyfrowe, przetwarzanie i udostępnianie danych Użytkownikom na następujących zasadach: |  |
| Dostęp do programu wizualizacyjnego za pośrednictwem sieci Internet i serwera Dostawcy. |  |
| Cyfrowa mapa Polski. |  |
| Możliwość sterowania mapą elektroniczną (przybliżanie, oddalanie, przesuwanie, wyszukiwanie adresów i zapis dowolnego, domyślnego widoku mapy itp.). |  |
| Wybór pojazdów, które mają zostać pokazane na mapie (możliwość wyboru określonej grupy lub pojedynczego pojazdu). |  |
| Wyświetlanie na mapie informacji o: pozycji, prędkości, kierunku jazdy i identyfikacji pojazdu (np.: nr rejestracyjny). |  |
| Możliwość tworzenia i definiowania na mapie miejsc istotnych (obszarów, stref, miejsc szczególnych) dla Użytkownika itp. |  |
| Alarmowanie wybranych Użytkowników/a o opuszczeniu wyznaczonego obszaru, strefy, trasy (np. w formie komunikatu e-mail, sms). |  |
| Możliwość odtwarzania historycznych i bieżących danych dot. przebiegów pojazdów (np. tras, przejazdów). |  |
| Możliwość automatycznego zapisywania sygnalizacji i alarmów uprzednio zdefiniowanych przez Użytkownika. |  |
| Możliwość wysłania przez Użytkownika żądania odświeżenia danych na temat położenia i stanu pojazdu. |  |
| Raportowanie przez System informacji o zużyciu paliwa z uwzględnieniem wybranych zdarzeń (np. tankowanie pojazdu) oraz prezentowanie na mapie elektronicznej. |  |
| Generowanie i sortowanie raportów według dowolnie zdefiniowanych kryteriów. |  |
| Tworzenie dowolnych zestawień oraz wykresów na podstawie danych zebranych z systemu w formacie powszechnie stosowanych arkuszy kalkulacyjnych. |  |
| Dostęp do archiwalnych raportów. |  |
| Możliwość drukowania danych (tabel, zestawień, raportów) oraz widoków map bezpośrednio z programu. |  |
| Możliwość eksportu danych (tabel, zestawień, raportów) oraz widoków map bezpośrednio z programu do dokumentu PDF. |  |
| Możliwość tworzenia własnych szablonów wizualizacyjnych. |  |
| Możliwość nadania różnych uprawnień dostępowych dla określonej grupy użytkowników. |  |
| Podstawowe dane rejestrowane za pośrednictwem systemu z możliwością analizy w dowolnie zdefiniowanym okresie |  |
| Lokalizacja pojazdu w czasie rzeczywistym. |  |
| Zobrazowanie bieżącej lub historycznej pozycji pojazdu na mapie elektronicznej. |  |
| Początek i koniec trasy pojazdu. |  |
| Punkty przebytej drogi pojazdu. |  |
| Długość całkowitej trasy pojazdu podana w kilometrach. |  |
| Długość poszczególnych odcinków podana w kilometrach. |  |
| Tankowanie paliwa, bieżący stan paliwa w zbiorniku, zużycie paliwa, nieuprawniony pobór paliwa, kontrola paliwa w czasie wolnym od pracy. |  |
| Uzyskiwane przez pojazd prędkości (w tym średnie i maksymalne). |  |
| Rejestracja przekroczeń prędkości zdefiniowanej przez użytkownika. |  |
| Użycie pojazdu w czasie wolnym od pracy lub innym zdefiniowanym przez użytkownika okresie. |  |
| Pobyt pojazdu w zdefiniowanych strefach i obszarach wraz z rejestracją wszystkich parametrów dot. jazdy i postoju. |  |
| Rejestracja zdarzeń ponadnormatywnych zdefiniowanych przez użytkownika (np. pobyt w zabronionym obszarze). |  |
| Rejestracja przebiegów całkowitych pojazdu. |  |
| Rejestracja odłączenia zasilania w pojeździe. |  |
| Rejestracja czasu pracy pojazdu. |  |
| Wymagania sprzętowe dla instalacji oprogramowania: |  |
| Procesor PIV 1,5 GHz. |  |
| Pamięć 512 MB. |  |
| Karta graficzna - min. 800x600. |  |
| Port USB + port COM. |  |
| System operacyjny w wersji 32 bitowej: Windows 7,2000,XP,Vista. |  |
| Minimalna ilość wolnego miejsca na dysku twardym: 50MB. |  |
| Możliwość połączenia TCP/IP. |  |
| Pozostałe |  |
| Światło alarmowe typu „kogut” z tyłu pojazdu. |  |
| Tylne dwa stopnie uchylane wyposażone w czujnik, zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE. |  |
| Boczne osłony przeciwnajazdowe. |  |
| Zabudowa odpowiadająca najnowszym wytycznym CE. |  |
| Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów. |  |
| Układ centralnego smarowania zapewniający właściwe smarowanie najbardziej obciążonych elementów prasy zgniatającej i przegubów podnoszenia odwłoka. |  |
| Układ rozłączający napęd śmieciarki, gwarantujący bezpieczeństwo pracy obsługi. |  |
| Oświetlenie zasypu. |  |
| Oświetlenie lewej i prawej strony pod zabudową. |  |
| Uchwyty dla ładowaczy antypoślizgowe, izolujące od metalu. |  |
| Skrzynia narzędziowa. |  |
| Zbiornik z czystą wodą do mycia rąk. |  |
| Trwale zamontowane uchwyty na łopatę i miotłę. |  |
| Dodatkowe wymagania dotyczące dostawy pojazdu |  |
| Gwarancja – 24 miesiące na cały pojazd. |  |
| Autoryzowany serwis podwozia, zabudowy oraz urządzenia zasypowego winien znajdować się na terenie RP. |  |
| Maksymalny czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym – 36 godzin od momentu zgłoszenia awarii. |  |
| Pojazd powinien posiadać niezbędne wyposażenie (koło zapasowe, gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy lub lampy, klin pod koła szt. 1, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny 10-tonowy) oraz dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego w RP, umożliwiające jego rejestrację i eksploatację bezpośrednio po odbiorze przez Zamawiającego. |  |
| Wykonawca zapewni szkolenie obsługi Zamawiającego bezpośrednio przy dostawie pojazdu. |  |
| W dniu dostawy wykonawca dostarczy instrukcje obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim. |  |

………………………………………………		…………..………………………………

(miejscowość i data)	(podpis osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)